| Destination | Dilution & nettoyage | Séchage | Matériel d’application |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 heures |  |

Définition :

Sous-couche blanche mate, destinée à la préparation des façades et murs récents ou anciens.

Spécialement formulée pour préparer les fonds absorbants avant peinture ou revêtement de finition.

S'applique facilement sur briques, parpaings, bétons ou crépis.

Recouvrable par tous types peintures façades.

Formule exclusive renforcée en résines fixantes et consolidantes afin de préparer les fonds anciens et douteux.

Ses oxydes blanchissants limitent le nombre de couche nécessaires pour une opacité parfaite en finition.

Les résines fixantes régulent la porosité des murs et limitent ainsi la consommation des couches de finition.

Application :

Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant usage.

S'utilise sur fonds propres, secs et dépoussiérés.

S'applique facilement au rouleau ou au pistolet.

Les supports seront brossés et dépoussiérés, grattés éventuellement pour supprimer les particules non adhérentes.

Les mousses et verdissures seront obligatoirement traitées avec un produit antimousse Oxytol.

Les ciments neufs doivent avoir au moins 2 mois de séchage et être ensuite neutralisés à l'aide de notre SHAMPOOING MATERIAUX ENERGIQUE, puis parfaitement rincés.

Les adjuvants pour béton et hydrofuges compromettent le bon accrochage des peintures.

En cas d'incertitude, un essai préalable doit être effectué.

Recommandations :

Peinture prête à l’emploi. Bien mélanger avant utilisation.

Température d’application : entre 10 et 25°C. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie ou d’humidité.

La sous-couche est destinée à isoler les fonds avant finition et s'applique en 1 couche (diluer 10 % d'eau pour faciliter l'application).

Ne pas chercher à blanchir le support. La blancheur finale est obtenue après séchage complet.

Les conditions d’utilisation et d’application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

Les fonds farinants ou très abimés seront traités avec notre DURCISSEUR DE FONDS Oxi.

Bien refermer après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.

Craint le gel au stockage

Les conditions d’utilisation et d’application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

Caractéristiques :

| NATURE | A base de résines acryliques |
| --- | --- |
| DENSITE | 1,47 ± 0,02 à 25° C |
| VISCOSITE | 19-22 poises à 25° C |
| ASPECT | Mat |
| ODEUR | Sans odeur | Sec au toucher | Recouvrable |
| TEMPS DE SECHAGE | 2 heures | 4 heures |
| RENDEMENT | 6 à 8 M² au litre (maxi par couche) |
| NETTOYAGE DES OUTILS | Eau immédiatement |
| MATERIEL D’APPLICATION | Pinceau ou Rouleau |

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 30g/l (2010). Ce produit contient au max. 25g/l de COV.

*La garantie couvre contre l’écaillage à compter de la date d’achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n’a pas les performances requises PEINTURES et CHIMIE fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l’altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d’une preuve d’achat (facture, ticket de caisse...).

Sécurité :

Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.