| Destination | Dilution et nettoyage | Matériel d'application |
| --- | --- | --- |

Définition :

NETTOIE NET est un dégraissant multi-usage très concentré d'une efficacité absolue sur matériels, moteurs, véhicules, façades, murs, sols...

NETTOIE NET s’utilise facilement sur bétons, ciments, briques, plastiques, métaux...

NETTOIE NET est un dégraissant sans solvant et sans acide.

Application :

Formule hyper concentrée pour un effet rapide avec un minimum d'effort, sans brossage. Non agressif pour les métaux ou matériaux, NETTOIE NET nettoie sans altérer.

NETTOIE NET s'applique facilement par pulvérisation, brossage, ou badigeonnage.

Laisser agir 10 minutes puis rincer au nettoyeur haute pression.

Dilution :

- Pour les supports encrassés : 1L de NETTOIE NET pour 20L d’eau.

- Pour les supports très encrassés : 1L de NETTOIE NET pour 10L d’eau.

Aucune trace ni dépôt après rinçage.

Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau.

Recommandations :

Produit concentré. Suivre les dilutions recommandées.

Température d’application : entre 10 et 25°C. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil).

Remplir de moitié votre pulvérisateur, incorporer la dose de NETTOIE NET souhaitée et compléter en eau afin d’obtenir un mélange homogène.

Bien refermer le bidon après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.

Craint le gel au stockage.

Les conditions d’utilisation et d’application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

Caractéristiques :

| Densité | 1,08 ± 0,02 à 25°C |
| --- | --- |
| pH | Entre 12 et 13 |
| Nettoyage des outils | Eau |
| Matériel d’application | Pulvérisateur, balai brosse ou nettoyeur haute pression |

Sécurité :

Contient :

- hydroxyde de sodium

- hydroxyde de potassium

- ethylenediaminetetraacetate de tetrasodium

- moins de 5% d’agents de surface amphotères

- 5% ou plus, mais moins de 15% d’agents de surface non ioniques

- 5% ou plus, mais moins de 15% de EDTA et sels.

Conserver hors de la portée des enfants.

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi.

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.